# Objectifs

Etre capable de déterminer le mode bloqué ou passant d’une diode classique ou Zener, d’après les grandeurs électriques du circuit associé.

Etre capable de mettre en oeuvre une alimentation de tension stabilisée par diode Zener pour une charge constante.

# Montage

# Préparation

## Stabilisation de tension par Zener

Dans le montage de stabilisation de tension ci-dessus, expliquer le rôle de chacun des 2 composants, par leurs caractéristiques et par leur position dans le schéma.

- La charge doit être alimentée sous une tension de 2,7V. Elle consomme un courant d’environ 1mA. Dimensionner la résistance représentant la charge à alimenter (calcul de valeur nominale, puissance, ...).

- Dimensionner la diode Zener DS de stabilisation, puis la résistance RS de stabilisation.

# Manipulations

## Redressement

- Placer une résistance de 1k( 1/4W en série avec une diode de type 1N4004. Appliquer aux bornes de ce réseau une tension alternative sinusoïdale de valeur moyenne nulle, de valeur crête 5V, à une fréquence f=1kHz.

- Visualiser à l’oscilloscope et tracer les chronogrammes: (Ve et VAK ; (Ve et ID (courant dans la diode)

Attention: Vérifier les points communs existants entre les masses des différents appareils utilisés.

- Commenter les différentes parties de ces courbes, et valider leur conformité par rapport aux caractéristiques des composants utilisés.

## Stabilisation de tension par Zener

- Mettre en oeuvre le montage de stabilisation étudié dans la préparation.

- Visualiser à l’oscilloscope et tracer les chronogrammes: (Ve et VS ; (Ve et IRs
Mesurer l’amplitude de l’ondulation résiduelle de VS.

- Quantifier l’amplitude de l’ondulation résiduelle aux bornes de la charge.

Commenter les résultats obtenus et mettre en évidence le rôle de chaque composant dans la stabilisation.

# Solutions

RL = 2,7 V / 1 mA = 2,7 k(

DS = BZX55C2V7 : Iz = 5 mA

RS pour Vemini = VMoy - (V/2 = 8 - 2 = 6V : RS = (6 - 2,7)V / (5 + 1) mA = 550 ( = 560 (

Ondulation :

à Ve = 6 V : 	IZ = 5 mA

à Ve = 10 V : 	IZ = (10 - 2,7) V / 560 ( - 1 mA = 12 mA

(IZ = 12 - 5 = 7 mA

(VZ = (IZ ( RD = 7 mA ( 85 ( = 595 mV d’ondulation