# Objectifs

Être capable de mettre en œuvre un montage d’isolement galvanique autour d’un optocoupleur à sortie à transistor.

Être capable de déterminer les limites de fonctionnement du composant en termes de rapidité.

# Montages

Composant QTC SL5500

# Préparation

## Amplification

On dispose d’une source de signal carré TTL: VOL = 0V, VOH = 5V; IOHmax = 4 mA

Déterminer le montage et dimensionner les composants permettant de transmettre le signal depuis l’étage d’entrée à diode, jusqu’à l’étage de sortie à transistor.

# Manipulations

## Mise en œuvre

Mettre en œuvre le montage amplificateur étudié en 3.1.

Visualiser à l’oscilloscope et tracer les signaux:   • ID et VCE  en fonction du temps, à f = 1kHz.

## Transfert

Appliquer à l’entrée un signal adapté afin de tracer VCE = f (VE), à f = 100 Hz, puis f = 1 kHz. Interpréter l’évolution de la courbe de transfert entre 100 Hz et 1 kHz.

## Limite en fréquence

Mesurer les temps de montée et descente à 5% sur VCE :

avec la résistance de collecteur RC calculée (et normalisée), (6K8)

avec une résistance de collecteur R = 1,5.Rc (et normalisée). (10K)

Déterminer la fréquence limite de fonctionnement pour laquelle la tension VCE n’évolue plus à l’extérieur des limites 1/3 VCC et 2/3 VCC.