# Exercice

L'étude porte sur un décodeur Hexadécimal (0 à 9, A à F)  7 segments.

L'entrée reçoit une valeur hexadécimale, codée en binaire sur 4 bits D, C, B, A, la sortie fournit 7 états correspondants à chaque segment d'un afficheur nommés a, b, c, d, e, f et g, suivant le schéma ci-contre. Une sortie à 1 représente l'allumage de la LED, une sortie à 0 représente son extinction.

## Pour chacune des valeurs hexadécimales disponibles en entrée (codées en binaire), représenter l'afficheur tel qu'il doit apparaître pour qu'un utilisateur lise la valeur "en clair".

## Établir la table de vérité correspondant à ce circuit décodeur.

## Établir le tableau de Karnaugh de chacune des sorties de la table de vérité. Déterminer les groupements optimaux pour la simplification et en déduire les équations des sorties du décodeur.

## Tracer le schéma électronique à partir des circuits (Non, Ou, Et, ...) de votre choix, tout en optimisant le nombre final de composants, sachant que l’on trouve dans un circuit intégré:

- 4 portes logiques à 2 entrées

- 3 portes logiques à 3 entrées

- 2 portes logiques à 4 entrées

# Exercice

L'étude porte sur un décodeur BCD (ou DCB = Décimal Codé en Binaire)  7 segments.

L'entrée reçoit une valeur décimale codée en binaire sur 4 bits D, C, B, A, la sortie est du même type 7 segments. On suppose que les 6 états correspondants à A à F ne seront jamais utilisés en entrée, l'état de l'afficheur est alors indifférent.

Reprendre les questions 1.1. à 1.4. de l'exercice précédent pour ce type de décodeur.

Retrouver ce que représenteront les afficheurs 10 à 15 avec le circuit obtenu.

# Grilles pour Décodeur Hexadécimal  7 segments

| D | C | B | A | N (déc.) | a | b | c | d | e | f | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 (A) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 (B) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 (C) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 (D) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 (E) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 (F) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |

# Grilles pour Décodeur BCD  7 segments

| D | C | B | A | N (déc.) | a | b | c | d | e | f | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 (A) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 (B) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 (C) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 (D) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 (E) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 (F) | - | - | - | - | - | - | - |  |

# Grilles supplémentaires en cas d’erreur dans les précédents