Présentation

Une séquence numérique synchrone est une succession de valeurs numériques binaires évoluant dans le temps à la fréquence d’un signal d’horloge.

Les sorties, n bits notés QA à QX, peuvent constituer par exemple:

- une séquence de comptage numérique, chaque bit représentant alors un poids binaire 2i, i variant de 0 à n-1;

- des signaux de synchronisation de fonctions électroniques diverses, évoluant les uns par rapport aux autres d’après un cycle particulier.

La séquence est dite « synchrone » car les sorties ne changent d’état que sur un front actif du signal d’horloge appliqué en entrée. Les effets « mémorisation » et « séquencement » sont assurés par des bascules synchrones universelles de type JK.

Méthode

# Décrire le cycle numérique...

...si le cycle représente l’évolution d’une valeur numérique.

Déterminer le nombre de bascules nécessaires à l’élaboration de ce cycle. Sur n bits, 2n valeurs différentes peuvent être codées.

Par exemple, sur 3 bits, on peut coder les valeurs numériques 0 à 7.

# Décrire le cycle pour chacune des sorties binaires

Les sorties QA à QX sont ici indicées « n-1 » car elles représentent leur état avant que l’événement « front actif » n’apparaisse.

| N | QCn-1 | QBn-1 | QAn-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Donner, pour chacun des états des sorties, l’état qui devra apparaître après le front actif

Ce sont en fait les trois colonnes précédentes décalées d’une ligne représentant un période d’horloge.

| N | QCn-1 | QBn-1 | QAn-1 | QCn | QBn | QAn |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

# Donner, pour chacun des états et pour chaque sortie, les niveaux à appliquer sur les entrées J et K de la bascule, afin de passer de l’état actuel « Qn-1 » à l’état suivant le front « Qn ».

|  |  | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1 | 1 | - |
| 1 | 0 | - | 1 |
| 1 | 1 | - | 0 |

Les niveaux J et K à appliquer sont issus de la table des transitions de cette bascule. Le tiret « - » représente un état indifférent 0 ou 1.

Avec l’expérience, on pourra se passer des colonnes « Qn », puisqu’il suffit de se référer à la ligne située dessous un état pour connaître l’état suivant.

| N | QCn-1 | QBn-1 | QAn-1 | QCn | QBn | QAn | JC | KC | JB | KB | JA | KA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | ... | ... |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | ... | ... |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | ... | ... | ... | ... |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ... | ... | ... | ... |

# Établir, pour chacune des sorties Ji et Ki, le tableau de Karnaugh en fonction des entrées Qn-1.

... KB ... JA ... KA

# En déduire les équations de chacune des variables Ji et Ki.

# Tracer le schéma final: bascules, équations des Ji et Ki déterminées précédemment.