# Présentation
Un détecteur industriel fournit une information de type Tout-Ou-Rien (TOR) qui indique si une grandeur physique a atteint un seuil.
Un capteur analogique fournit un signal électrique dont l'amplitude est fonction de la grandeur physique mesurée, le plus souvent linéaire.
# Grandeurs mesurées et technologies de capteurs industriels
Pour chaque type de grandeur associé à une technologie de mesure, rechercher, dans les différentes documentations disponibles (catalogue constructeur, catalogue distributeur, ...), les différents modèles de capteurs analogiques industriels qui existent.
Établir une synthèse des caractéristiques de ce couple grandeur/ technologie :
- Gamme de mesure minimum, maximum, la plus rencontrée
- Précision
- Sélectionner un exemple typique de capteur, ne pas oublier de noter la référence et la page du document sur lequel vous pouvez le retrouver.
- Échelles de mesures proposées pour fournir l'information électrique de sortie
- ...
## Grandeurs électriques
Grandeur	Technologie de mesure	Gamme de mesure Précision	Marque	Avantages / inconvénients/ Critères de choix
Courant	Effet hall		LEM / HONEYWELL

## Grandeurs environnementales
Grandeur	Technologie de mesure	Gamme de mesure	Marque	Avantages / inconvénients/ Critères de choix
Température	Résistance Pt100 Platine 100 ohm @ 0°C	-25°C → +250°C -200°C → +500 °C	Correge, Chauvin-Arnoux, Prosensor, Carel, Jumo	Grande précision : 0,01°C; Fragile; en surface ou immergé; réponse en 1 à 10s
	Résistance Pt1000 Platine 1000 ohm @ 0°C	0 → 100°C, -20 → 70°C	Correge
	Résistance Ni1000 Nickel 1000 ohm @ 0°C
	Thermistance			Précision 0,1°C Réponse 1 à 5 s
	Thermocouple Type J	0 → 700°C	Correge, Prosensor, Labfacility	Précision 0,5 °C Gamme plus large Réponse < 1s
	Thermocouple Type K	-220 → 1200°C	Prosensor
	Thermocouple Type L
	Thermocouple Type M, P
	Thermocouple Type R	-40 → 220°C, 0 → 1480°C
	Thermocouple Type S	0 → 1480°C	Chauvin-Arnoux
Température	Infrarouge	-40 → 75°C, 0 → 250°C	Murata, Calex	Sans contact
Hygrométrie	Capacitif	0 → 100 % HR, 15 → 95% HR	Prosensor	Boîtier étanche

## Grandeurs mécaniques statiques (géométriques)
Grandeur	Technologie de mesure	Gamme de mesure, unités	Marque	Avantages / inconvénients/ Critères de choix
Distance	Inductif analogique	0 → 8 mm	Schneider Telemecanique
Distance
Niveau, distance	Ultrason	200 → 1500 mm, → 8 m	Mobrey, Pepperl+Fuchs, Jeambrun
Niveau	Pression de hauteur d'eau	0 → 25 bar, 0 → 6 bar	Vega, Crydom, Honeywell
Force	Jauges de contraintes résistives	2 kg, 300 kg	Graphtec
	Jauges Piezo-résistif	250 kg, 500 kg	Tedea-Huntleigh

## Grandeurs mécaniques dynamiques
Grandeur	Technologie de mesure	Gamme de mesure	Marque	Avantages / inconvénients/ Critères de choix
Débit	Effet Hall	0 – 1000 cm3/min 0,9 l/min, 3,5 l/min	Honeywell
	Conductivité thermique = vitesse du fluide	1 à 150 cm/s (eau) 2 à 30 m/s (air)	Honeywell
	Electromagnétique
Déplacement linéaire	Potentiométrique
Mouvement rotatif	Gyroscope, Coriolis