# Présentation
La puissance qui peut être fournie par un moteur dépend de ses conditions de fonctionnement, donc de la température ambiante moyenne. L'altitude d'utilisation et le mode de refroidissement sont donc à prendre en compte.
# Prise en compte d'une température ou/et d'une altitude différente
## 1ère abaque
Le tableau ci-dessous montre la puissance utile que peut fournir un moteur par rapport à sa puissance nominale. Par exemple :
- à 40°C, et à moins de 1000 m d'altitude, un moteur de 1 (kW) peut fournir 1 (kW) en continu.
- à 40°C, et à 3000 m d'altitude, un moteur de 1 (kW) ne pourra fournir que 0,88 (kW).
  Pour un besoin de 1 (kW) utile, il faudra donc choisir un moteur de 1 / 0,88 = 1,14 (kW)
- à 50°C, et à moins de 1000 m d'altitude, un moteur de 1 (kW) ne pourra fournir que 0,92 (kW).
  Pour un besoin de 1 (kW) utile, il faudra donc choisir un moteur de 1 / 0,92 = 1,09 (kW)
- à 20°C, et à moins de 1000 m d'altitude, un moteur de 1 (kW) pourra fournir jusqu'à 1,1 (kW).
  Pour un besoin de 1 (kW) utile, on pourra donc choisir un moteur de 1 / 1,1 = 0,909 (kW) (plus petit), à condition qu'il vérifie toutes les autres conditions de fonctionnement.

## Autre abaque