# Choix de moteur et de redresseur.
Couple résistant : C_r = P over %OMEGA = {10000 over 2000} times {60 over {2.%PI}} = 47,7 Nm
Service permettant d'atteindre l'équilibre thermique : S1 → pas de surclassement, donc on demande 10 kW
Tension dispo : 240V Mono -> 200Vmoy, 415 V tri -> 470 Vmoy
Choix de la gamme : 2000 tr/min à 10 kW : LSK 1124
Couple nominal : LSK 1124 M : 65 Nm : suffisant
Modèle M05 : 13,5 kW à 2000 tr/min pour 420 V → Convient ; on a déjà la tension pour 2000 tr/min : 420 V=
Modèle M06 : 13,1 kW à 1860 tr/min pour 260V → Convient
Monophasé impossible.
On prend donc un M05 car probablement moins cher, et tension plus élevée (moins de gradation) donc moins d'ondulation.

# Corrigé
8 kW à 1420 tr/min : C = P over %OMEGA = {8000 over 1420} times {60 over {2.%PI}} = 53,8 Nm
15 minutes par heure : service intermittent périodique S3 à FdM = 25%  ; facteur de correction : 1,4
Fonctionnement : Température = 55°C à altitude = 2000 m : P / Pn = 0,8
P = 8000 / 0,8 / 1,4 = 7 143 W
Alimentation 380V / 50 Hz : Vmoy = 440 V
Sélection de la gamme : P = 7143 / 440 * 460 = 7467 W -> Gamme LSK 1124
LSK 1124 M : Couple suffisant.
Indice 03 insuffisant (1330 tr/min)
Indice 04 : 9 kW à 1440 tr/min pour U = 420 V → U = 414 V, 9,36 kW
On choisit donc un LSK 1124M04 440V 1510tr/min 10kW
# Corrigé
#### Conditions de charge
Vitesse de rotation : N_1 = 60 * 20 = 1200 tr.min^-1 rightarrow %OMEGA_1 = 60 * 20 * 2 * %PI / 60 = 126 rad.s^-1
Couple résistant : Cr1 = Cn / 20 = 5 Nm
Inertie : J_1 = J_2 . { %OMEGA_1^2 over %OMEGA_2^2 } = 120 . { 3^2 over 60^2 } = 0,3 kg.m^2
#### Calcul des couples nécessaires à l'accélération et au freinage
Accélérations : JT = J1 + J2 = 0,066 + 0,3 = 0,366 kg.m²
C_mAcc = C_acc + C_r = J_T . {%DELTA %OMEGA over %DELTA Td} + C_r = 0,366 . {126 over 1}+ 5 = 51,1 Nm
C_mFre = C_fre + C_r = J_T . {%DELTA %OMEGA over %DELTA Td} + C_r = 0,366 . {- 126 over 1}+ 5 = -41,1 Nm
LSK 1124 L : Cn = ~80 Nn	(LSK 1124 M : Cn = ~64 Nn)
#### Calcul de Cth
Ceq_th = sqrt{ {51,1^2 times 1 + 40^2 times 5 + 41,1^2 times 1 } over { 1 + 5 + 1 + 1 }} = sqrt{5347 over 8} = 39,2 Nm
Cr = 5 Nm mais Cmi < Cnom / 2 → on prend Cnom / 2
#### Sélection de moteur
P = Cmoy .  = 39,2 . 126 = 4939 W
Sélection : 1200 tr/min pour U = 380 V triphasé soit Vmoy = 440V
Modèle L05 : 11,4 kW à 1350 tr/min pour U = 400 V
Pente = {%DELTA n} over {%DELTA U} = (n_2 - n_1) over (u_2 - u_1) = (1350-840) over (400-260) = 250 over 40 = 3,64
U = (n - n1) over Pente + n_1 = (1200 - 840) over 3,64 + 260 = 359 V
Sélection : 1200 tr/min pour U = 230 V monophasé soit Vmoy = 180V-190V
Modèle L21 : 11,4 kW à 1430 tr/min pour U = 220 V
Pente = {%DELTA n} over {%DELTA U} = (n_2 - n_1) over (u_2 - u_1) = (1680-1430) over (260-220) = 250 over 40 = 6,25
U = (n - n1) over Pente + n_1 = (1200 - 1430) over 6,25 + 220 = 183 V mais 180V dispos seulement → un peu limite...
→ Modèle L05 moins cher en triphasé !
Modèle + éco : LSK1124M04
# Motorisation d'un téléski
Température : Kt = 0,95
Altitude : ka = 0,95
Vitesse = Kn = 1
Service : Ks = 1
P = 5 / 0,95 / 0,95 = 5,54 kW
LSK1124M04

# Motorisation d'un monte-charge
P = {(1600 kg . (1-0,42) + 100) cdot g cdot 0,3 } over 0,6 = {3600 W} over 0,6 = 6000 W
Omega_2 = V over R = 0,30 over 0,18 = 5 over 3 = 1,33 rad/s
Omega_1 = K_R cdot omega_2 = 100 rad/s
T_moy = {16 times 60} over 200 = 960 over 200 = 288 sec ; T_N = 120 sec ; FdM = 120 / 288
# Motorisation d'un enrouleur-dérouleur
%OMEGA = V over R ~ , ~ %OMEGA_mini pour R_maxi : %OMEGA_mini = 0,5 over { 0,3 / 2 } * 10,4 = 34,7 Rad/s drarrow OK

%OMEGA_min = V over R_maxi = 0,5 over (0,05 / 2) * 10,4 = 208 rad / s

T_mini = 1,46 Nm over (30 / 5) = 0,243 Nm

P1 = Tmax.min = 1,46 Nm x 34,7 rad/s = 50,7 W
P2 = Tmin.max = 0,243*208 = 50 W

# Motorisation d'un pont roulant
#### Définition de la charge
P = {m cdot g cdot v} over %nu = {2400 cdot 9,81 cdot 0,1} = 2354 W
%OMEGA_2 = V over R = 0,1 over 0,075 = 1,33 rad/s
%OMEGA_1 = %OMEGA_2 times K_R = 1,33 times 55 = 73,3 rad/s ; N_1 = 700 tr/min
C_R = 2354,4 over 73,3 = 32,12 Nm
P = 2354 over 0,8 = 2943 W
#### Surclassement de service
Service intermittent S3
FdM = 8 / 30 = 27 % ; correction 1,4
P_nom = 2943 over 1,4 = 2102 W
#### Déclassement de température
3000 m : Ka = 0,85
P_nom = 2102 over 0,85= 2473 W
#### Sélection de moteur
Graphe : LSK1124M
700 tr/min / 2,4 kW → LSK1124M03
U = {400 - 260} over {1070 - 670} cdot (700-670) + 260 = 270 V