# Choix de moteur et de redresseur.
- La machine à entraîner requiert une puissance de 10 kW à 2000 tr/min
- La machine fonctionne 10 h par jour et subit 2 démarrages dans la journée
- L’ensemble machine/convertisseur est raccordé au réseau triphasé 240/415 V 50 Hz
- Les conditions d’utilisation sont considérées comme normales au regard de la norme CEI 34-1
Choisir le moteur et le type de convertisseur (monophasé ou triphasé).
# Choix de moteur alimenté par redresseur triphasé.
- La machine à entraîner requiert une puissance de 8 kW à 1420 tr/min
- La machine fonctionne périodiquement 15 min par heure sans dépasser In
- L’ensemble machine/convertisseur est raccordé au réseau triphasé 380 V 50 Hz
- La température de fonctionnement est de 55°C
- L’altitude d’implantation est de 2000 m.
- Les conditions d’utilisation non spécifiées sont considérées comme normales au regard de la norme CEI 34-1.
Choisir le moteur
# Choix de moteur décrivant un cycle de fonctionnement.
- La machine à entraîner a un couple résistant constant et non réversible de 100 Nm, et une inertie de 120 kg.m2
- La machine à entraîner :
    - doit passer de 0 à 60 tr/min en 1s,
    - fonctionne ensuite à vitesse constante 60 tr/min pendant 5 secondes,
    - doit passer de 60 à 0 tr/min en 1s,
    - reste immobile pendant 1s puis le cycle recommence.
- Le moteur est accouplé à la machine par un réducteur de rapport 1/20 supposé parfait
- L’ensemble machine/convertisseur est raccordé au réseau triphasé 220/380 V 50 Hz
- Les conditions d’utilisation non spécifiées sont considérées comme normales au regard de la norme CEI 34-1
Tracer les allures de
- la fréquence rotation N = f( t ),
- le couple d’entraînement Ce = f( t ),
- la puissance Pe = f( t ).
Déterminer les caractéristiques utiles en sortie de l’arbre moteur repère 1
- Fréquence de rotation N1, puis Ω1
- Couple résistant : Cr1
- Inertie de la charge : J2→1
- Calculer les différents couples moteurs nécessaires aux différentes phases en supposant que le LSK 1124 L peut convenir.
- Déterminer le couple thermique équivalent correspondant.
- Choisir le moteur LSK 1124 L pour une alimentation triphasée.
- Choisir le moteur LSK 1124 L pour une alimentation monophasée.
- Un modèle plus économique aurait-il convenu ?

# Motorisation d'un téléski
- Machine entraînée : téléski, 5 kW à 1500 tr/min., Service S1, fixation horizontal par les pieds dans un local.
- Conditions : plage de vitesse de 155 à 1555 tr/min., température <45 °, altitude 2000m, motoventilation
- Alimentation : triphasé 440 V en sortie variateur
Choisir le moteur à courant continu adapté.
# Motorisation d'un monte-charge
- Masse utile à transporter : 1600 kg
- Vitesse de déplacement : 0,3 m/s, vitesse d’approche : 0,03 m/s
- Masse + cabine : 100 kg
- Contre poids : 42 % de la charge utile
- Diamètre poulie : 0,36 m
- Rendement réducteur : 60%
- Rapport du réducteur : 70
- réseau triphasé 400 V, sortie variateur 440 V
- Altitude : 2000 m, Température ambiante : 30 °c
- Type S3 : on enregistre un peu plus de 200 mouvements par jour de 6 h 00 à 22 h 00. La durée moyenne du mouvement est de 2 minutes
- Fixation motrice : voir ascenseur dans salle STI.
Travail demandé
Déterminer la référence du moteur à courant continu pour équiper ce système.
# Motorisation d'un enrouleur-dérouleur
- Support étudié : Enrouleur / dérouleur
- Propriété de déplacement de la bande : F=100 N et V= 0,5 m/s
- Évolution du diamètre : 5 à 30 cm
- Valeur du réducteur : 1/10,4 supposé parfait.
- Alimentation : 230 V~.
- Le système réalise 100 bobines par jour, la durée d’enroulement d’une bobine est de 6 minutes environ.
- L’usine est en activité 24 h/ 24.
- La température extérieure est de 40 °C et l’altitude est de 1000m.
- Moteur autoventilé.
Les premiers calculs ont permis d’obtenir les valeurs suivantes :
Couple maximum Tmax = 1,46 Nm, à vitesse minimum au niveau arbre moteur mini = 34,6 rad/s
On demande :
- Déterminer le couple minimum et la vitesse maximum de fonctionnement au niveau de l'arbre moteur.
- Sachant que le système fonctionne à puissance constante, calculer la puissance théorique du moteur.
- Calculer la puissance nécessaire du moteur en tenant compte des conditions d’environnement.
- A l'aide de la notice constructeur, faire le choix du moteur.

# Motorisation d'un pont roulant
Un pont roulant permet de déplacer des lots de pièces d'un bac à un autre pour des traitements thermiques et chimiques.
- Vitesse de déplacement : V = 0,1 m/s
  et 0,005m/s en approche
- Masse à soulever : m = 2400 kg
- Réducteur de 55
  avec un rendement de 80 %
- Rayon du treuil : 75 mm
Le système est présent dans un atelier :
- situé à une altitude de 3000 m
- alimenté par un réseau triphasé 400V~, sortie variateur 440v.
- Température maximum de 40 °C.

Le système fonctionne avec le cycle ci-dessous, 24h/24.

Effectuer le choix du moteur à courant continu adapté au levage dans le cadre de cette production.

# Recherche Internet
#### Documentations commerciales
Rechercher des sites proposant des moteurs à courant continu de puissance supérieure à 10 kW. Rechercher les variateurs de vitesse associés.
#### Documentations techniques
Rechercher des sites proposant des schémas de câblage avec consigne analogique (potentiomètre ou API). Rechercher le sprincipaux paramètres de configuration associés.

Compte-rendu : diaporama avec liens hypertexte Web