# Facteurs de correction affectés aux services de base
On note :
N : temps de fonctionnement à puissance nominale de la charge
R : temps de repos
S1 :	1
S2 :	Temps de marche par période de 90 min / 10 min 30 min 60 min 90 min / Facteur de correction 1,6 1,3 1,1 1
S3 :	Facteur de marche N / (N + R) / 15 % 25 % 40 % 60 % / Facteur de correction 1,6 1,4 1,2 1,1
S6 :	Facteur de marche N / (N + V) / 15 % 25 % 40 % 60 % / Facteur de correction 1,6 1,4 1,3 1,2

# Puissance équivalente-S1 pour les services S4, S5, S7, S8, S9, S10
Il est nécessaire de déterminer le couple moteur efficace équivalent.
Il s'agit d'abord d'établir un tableau des différentes phases du cycle, avec les principales caractéristiques de chacune.
(Voir page suivante)

Phase	1	2	3	4
Mouvement	Accélération	Vitesse constante	Freinage	Repos
N2 / Valeur fixe ou évolutive	… / …		… / …	0
Cr2
Durée ti : t1, t2, t3, t4
N1	… / …		… / …	0
Cr1
Cacc
Cm = Cr1 + Cacc
N1moy
Cm².ti

On en déduira alors le couple équivalent thermique.
C_rms = sqrt{ {C_m1^2 cdot t_1 + C_m2^2 cdot t_2 + ... + C_mi^2 cdot t_i + ... + C_mn^2 cdot t_n} over { t_1 + t_2 + ... + t_i + ... + t_n} }
avec :
- Cmi = Cm1 , Cm2 , Cm3 , ... pour chaque phase
- Les Cmi inférieurs à Cnom / 2 (couple nominal moteur, en valeur absolue) seront remplacés par Cnom / 2 lorsque le moteur fonctionne.
- Aucun des Cmi ne dépassera 2 x Cnom
- Aucune des surcharges ne dépassera la limite autorisée pour le moteur (voir ci-contre)