# Choix de moteur pour groupe hydraulique
Fonctionnement près de 3000 tr/min donc moteur 2 pôles
2 démarrages par jour pour 10 heures de fonctionnement. On considère que sur en moyenne 5 heures de fonctionnement par démarrage, le moteur atteint son équilibre thermique. Donc Service S1.
Conditions standard de fonctionnement. Donc choix direct dans catalogue.
P mini 10 kW : possibilité de LS132M à 11 kW et LS160MP à 11 kW.
Hauteur d'axe minimum donc choix de 2PLS132M 11kW.
# Choix de moteur pour compresseur
Classe de démarrage : n = nD + 3 nF + 3 nI
Un démarrage par heure donc nD = 1
Pas de freinage, donc NF = 0 ; pas de démarrage partiel donc nI = 0
D'où n = 1
Facteur de démarrage : Kd = n . Td / 36 = 1 x 1 / 36 = 0,028 % (direct en %)
Facteur de marche = 15 min / 60 min = 1 /4 = 25%
Graphe : P / Pn = ~1,08
D'après les conditions de service de fonctionnement, Il faudrait un moteur de 8 / 1,08 = 7,4 kW
Prise en compte des conditions d'utilisations température et altitude : P / Pn = 0,8
D'après les conditions d'utilisation, il faudrait un moteur de 7,4 / 0,8 = 9,25 kW
On choisira dans le tableau de sélection S1 un moteur 4P LS160MP 11kW
# Vérification de choix d'un moteur
Couple nominal moteur : T_N = P over %OMEGA = P over N dot 60 over {2%pi} = 2200 over 1436 60 over {2%pi} = 14,7 Nm fourni dans la doc
Couple résistant de la charge : C_r = P over %OMEGA = P over N dot 60 over {2%pi} = 2400 over 1436 60 over {2%pi} = 16 Nm
Couple accélérateur : T_acc = { T_N times (2,1 + 2)} over 3 - C_r = { 14,7 times 4,1} over 3 - 16 = 4,1 Nm
Temps de démarrage : t_acc = {MD^2 times N} over {40 times C_acc} = {(0,0043 times 4 + 0,024) times 1436} over {40 times 4,1} = 0,36 s
Nombre de démarrages : 1 par minute ; temps de démarrage négligeable →n = 60 démarrages par heure
Service type : intermittent périodique S3
Facteur de démarrage : K_d = n times t_d over 36 = 60 times 0,36 over 36 = 0,6 %
Facteur de marche : 20 / 60 = 33 %
Lecture courbe : P / Pn =1,08 d’où P = 1,08 ´ Pn = 2,376 kW Puissance demandée au moteur : 2,4kW.
Moteur insuffisant. Il faut prendre un modèle 3kW
# Choix de moteur avec freinage
Couple nominal : T_N = P over %OMEGA = P over N dot 60 over {2%pi} = {30 dot 10^3} over 968 60 over {2%pi} = 296 Nm = 300 Nm (vitesse pour moteur 30 kW)
Couple accélérateur : T_acc = { T_N times (2,2 + 2)} over 3 - T_r= 296 times 4,2 over 3 - 300 = 114 Nm Cd fourni dans sujet
Temps d'accélération : t = MD^2 times N over (40 times C_acc) = {0,39 times 950 cdot {{2 %pi} over 60} } over {114} = 0,34 s
Nombre de démarrages : 3600 / 90 = 40 démarrages par heure
Classe de démarrage : n = 40 + 3 . 40 = 160
Facteur de démarrage : K_d = n times t_d over 36 = 160 times 0,134 over 36 = 0,60 %
Facteur de marche : 36 / 90 = 40 %
Selon les graphes : P / Pn = 0,95
Pn = 30 kW / 0,95 = 31,6 kW -> Choix d’un moteur de 37 kW ( valeur normalisée)

# Choix de moteur décrivant un cycle de fonctionnement
## Caractéristiques de la charge, ramenée sur l'arbre moteur
Vitesse :	N	720 tr / min	← x12	60 tr/min
Couple :	C	8,33 Nm	← /12	100 Nm
Puissance :	P	628 W	← =	628 W
Moment d'inertie :	J	0,833 kg.m²	← /12²	120 kg.m²

## Premier choix de moteur
# 628 W, 8,3 Nm : on choisit un LS100L 0,75 kW
## Couple accélérateur nécessaire
On relève le moment d'inertie du moteur dans la documentation : 0,005 kg.m²
C_acc = J_T cdot { {%DELTA %OMEGA} over {%DELTA t}} = (0,833 + 0,005) cdot {(720 - 0) cdot {{2%pi} over 60} over 1} = 63,2 Nm
Ce_acc = C_acc + Cr = 63 + 8,3 = 71,5 Nm
C_dec = J_T cdot { {%DELTA %OMEGA} over {%DELTA t}} = (0,833 + 0,005) cdot {(0 - 720) cdot {{2%pi} over 60} over 1} = - 63,2 Nm
Ce_dec = C_dec + Cr = -63 + 8,3 = -54,9 Nm
## Couple moyen disponible à l'accélération
# C = {10,7 times (1,8 + 2)} over 3 = 13,5 Nm Très insuffisant
# On choisit alors un moteur plus gros !
# On peut évaluer la taille du moteur nécessaire par le calcul inverse du Couple nominal à partir du Couple moyen pendant la phase de démarrage :
# Cmoy_dem = {Cn times (K_t + 2)} over 3 drarrow Cn = Cmoy_dem times {3 over {K_t + 2}} approx 71,5 cdot {3 over {1,8 + 2}} = 56,5 Nm
# LS160M 4 kW : C = {53,2 times (1,7 + 2)} over 3 = 65 Nm Insuffisant
# LS160M 5,5 kW : C = {73,4 times (1,7 + 2)} over 3 = 90 Nm Suffisant
# C_Macc = {73,4 times (1,7 + 2)} over 3 - 8,3 = 82 Nm
# T_d = {(0,833 + 0,071) over 82} cdot {{720 times 2 %pi} over 60} = 0,78 s
# On constate que pour entraîner une charge de 628 W, à cause des fortes accélérations nécessaires (en 1 s) sur une forte inertie, il faudra choisir un moteur de 5,5 kW !
Phase	1	2	3	4
Durée (sec)	1	5	1	113
N2 (tr/min)	0 → 60	60	60 → 0	0
N1 (tr/min)	0 → 720	720	720 → 0	0
N1moy (tr/min)	360	720	360	0
Cr1	8,33	8,33	8,33	0
Cacc	63,2	0	-63,2	0
Ce = Cr1 + Cacc	71,5	8,33	-54,7	0
Pmoy	2695	628	2062	0

# Peq_S1 = sqrt{{1 cdot 2695² + 5 cdot 628² + 1 cdot 2062²} over {1 + 5 + 1 + 113}} = sqrt{{1 cdot 2750² + 5 cdot 2750² + 1 cdot 2750²} over {1 + 5 + 1 + 113}} = 664 W
# Formule plus approchée S3-S7 :
# Classe de démarrage : n = 30 + 3 x 30 = 120
# Fdm = 7 / 120 = 5,8 %
# Peq_S1 = sqrt{{120 times 0,78 times (2,2 times 5500)²+(3600 - 120 times 0,78) times 628² times {7 over 120} }over 3600} = 1956 W ??
# Pour réduire les effets de l'inertie, on pourrait choisir un moteur à 3000 tr/min avec un réducteur d'un rapport 4 fois plus grand. Le moment d'inertie sera donc réduit d'un rapport 4² = 16.
# Corrigé
Service type : S3
Couple accélérateur : Cacc = Cn x (k + 2) / 3 – Cr = 20 x (2,2 + 2) / 3 – 15 = 13 Nm
Temps de démarrage : td = (MD² x n) / (40 x Cacc) = (0,8 x 1420) / (40 x 13) = 2,18 s
Facteur de démarrage : Kd = n x td / 36 = 12 x 1,95 / 36 = 0,73%
Facteur de marche = 180 / 300 = 3 / 5 = 60%
Sur 4 pôles : P / Pn = 0,8 -> il faut un moteur de 3 / 0,8 = 3,75 kW -> 4kW -> LS 112 M
# Choix de moteur de levage
Puissance nominale : P = m x g x V / h = 100 x 9,81 x 0,4 / 0,65 = 604 W
Vitesse de rotation : V =  . R ->  = V / R = 0,4 / 0,1 = 4 rad/s -> 4 * 60 / 2 / Pi = 38,2 tr/min
Avant réducteur : N = 38,2 x 25 = 955 tr / min -> moteur 6 pôles
Couple résistant : P = C .  -> C = 604 / (4 x 25) = 6,04 Nm
Si LS 90 S de 750 W : Cd / Cn = 2,4 , Cn = 7,7 Nm > 6 Nm
Couple accélérateur : Cacc = 7,7 * (2,4 + 2) / 3 – 6,04 = 5,25 Nm
Classe de démarrage : n = 3600 / 250 = 14,4
Temps de démarrage : Td = 3600 / 250 = ( 0,9 x 955) / (40 x 5,25) = 4,1 s
Facteur de démarrage : Kd = n x td / 36 = 14,4 * 4,1 / 36 = 1,64 %
Facteur de marche : 60%
P / Pn = 0,75
Vérification : 900 * 0,75 = 675 W -> OK

# Pompage
P = {q cdot g cdot v} over %eta = {3000 over 3600 cdot 9,81 cdot 40} over 0,6 = {{ 5 over 6} cdot 10 cdot 400} over 6 = 5000 over 36 = 545 W
Cr = P over %OMEGA = 545 over {3000 cdot {2 %pi over 60}} = 1,85 Nm
Moteur LS71L 0,55 kW
Temps de marche / jour = 4500 / 250 = 18 h / jour
40 000 cycles / an → 160 cycles / jour
Durée du cycle = 3600 x 24 / 160 = 540 s = 9 min
Fdm = 18 / 24 = 75 %
Nb cycles / heure = 60 / 9 = 6,67 cycles / h