# Choix de moteur
L'utilisateur désire réaliser ce cycle de fonctionnement.
La température ambiante étant de 40°C, la température moteur ne dépassera pas 100°C ( = 60°C).

Note : afin de mieux présenter les différentes phases de fonctionnement sur le graphe ci-contre, les amplitudes ne sont pas à l'échelle !

t1	Temps d'accélération	500 ms	Cmot = 7 N.m
t2	Régime établi GV	1000 ms	Cmot = 1 N.m à N = 3000 tr/min
t3	Temps de décélération	500 ms	Cmot = 5 N.m jusqu'à N = 1 tr/min
t4	Régime établi PV	100 ms	Cmot = 1 N.m à N = 1 tr/min
t5	Temps de décélération	10 ms	Cmot = 5 N.m
t6	Temps d'arrêt	500 ms

- Tracer la courbe de couple sur le graphe ci-contre
- Tracer un tableau contenant une colonne pour chaque phase du cycle, et définissant les lignes :
  durée, vitesse, vitesse moyenne, couple, Ci2.ti
- Calculer le couple thermique équivalent sur l'ensemble du cycle.
- Calculer la vitesse moyenne sur l'ensemble du cycle.
- Choisir le moteur et le variateur associé dans les modèles disponibles.

# Choix de motovariateur
- Chaîne : Mécanique – Réducteur – Moteur – Variateur. Codeur de type incrémental
- Inertie mécanique ramenée sur l'arbre moteur : Jmrm = 1. 10-3 kg.m²
- Inertie du moteur  : Jmot selon le choix
- Inertie du réducteur : Jred = ?
- Couple résistant constant : 1 N.m
  (au niveau de l'arbre moteur)

Note : afin de mieux présenter les différentes phases de fonctionnement sur le graphe ci-contre, les amplitudes ne sont pas à l'échelle !
Cycle de fonctionnement désiré :
t1	Temps d'accélération	60 ms
t2	Régime établi GV	100 ms	N = 3000 tr/min
t3	Temps de décélération	60 ms
t4	Régime établi PV	10 ms	N = 1 tr/min
t5	Temps de décélération	1 ms
t6	Temps d'arrêt	100 ms

- Tracer la courbe de couple sur le graphe ci-contre
- Effectuer un premier choix de moteur d'après le régime continu défini par le couple résistant et la vitesse max. Prendre en compte le fait qu'il y aura aussi des accélérations.
- Établir le tableau détaillant les informations représentatives du cycle pour chacune des phases. On pourra y trouver :
  N° phase, durée, vitesse, vitesse moyenne, couple résistant, couple accélérateur, couple moteur, Ci².ti, ...
- Déterminer le couple thermique équivalent et la vitesse moyenne
- Effectuer le choix de l'ensemble moteur-variateur adapté.

# Monte-charge
Un monte-charge déplace des wagonnets en charge d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, application typique d'une mine. Le système dispose d'un frein à manque de courant.
Dans le traditionnel tableau d'analyse des phases, définir sur les lignes les informations suivantes :
Phase, Vitesse, Moment d'inertie, J2→1 (kg.m²), Masse apparente, état du frein méca (actif/ relâché), Durée (s), Distance (m),
Crésistant, Cent, Cacc, Cmot = Cacc-Cen-Cr, Quadrant, Ci².ti, Vitesse Moy Ni, Ni.ti
Afin de compléter ce tableau, calculer :
- Vitesse max du moteur
- Inertie du système de levage ramenée au moteur
- Espaces et temps pendant chacune des phases du mouvement
- Couples entraînants (couple exercé par la charge et entraînant un mouvement naturel)
- Couples accélérateurs
- Couples moteurs

Cycle normal

Cycle dégradé
Ce cycle est effectué en manuel.
Le chariot peut ne pas être présent (manœuvre de réglage).
La vitesse maximale est de 12 m/min.

# Perceuse

Cahier des charges :
Cette machine doit effectuer 400 perçages à la minute ; soit un temps de cycle de 60 s / 400 = 0,15 s = 150 ms
Le moteur actionne la vis.
L'écrou agit sur une équerre pour transformer le mouvement horizontal en mouvement vertical.
L'équerre entraîne simultanément 7 broches de perçage.
Chaque broche demande une force de perçage de 0 à 150 N.
Lors du perçage et afin de tenir la plaque à percer, des presse-flans exercent une force de 200 N par broche.
Chaque broche pèse 10kg (avec son presse-flan).
La vitesse de perçage est de 12 m/min (descente). La vitesse de remontée est de 13 m/min.
L'accélération désirée est de 14 m/s².
La vis a une longueur totale de 237 mm. Le pas de vis est de 18 mm. Le diamètre de la vis est de 16 mm.