# Présentation

Dans les systèmes de contrôle industriels, il est indispensable de protéger les parties commandes des parties opératives au niveau électrique, afin que des potentiels de la puissance ne « remontent » pas accidentellement jusqu’aux automates programmables ou cartes électroniques de traitement des signaux.

Cette protection s’appelle « isolement galvanique », c’est à dire qu’il n’existe pas de liaison conductrice d’électricité pour la transmission du signal. Le signal est transmis par d’autres moyens physiques, comme les ondes lumineuses visibles ou non visibles, à l’intérieur de circuits intégrés.

# Caractéristiques électriques

## Constitution et symbolisation

Un optocoupleur est constitué de :

un étage d’entrée à diode émettrice,

un étage de sortie à photo-transistor, dont le courant de base est créé par les ondes lumineuses reçues. Il peut être suivi d’un étage amplificateur de mise en forme logique.

# Mise en œuvre

## Critères de choix

| CTR | Current Transfer Ratio Ratio of the collector to the diode forward current IC/IF |
| --- | --- |
| IF | Forward Current Current flowing through a diode from anode to cathode |
| BVCEO | Collector to emitter breakdown voltage with the collector open |

## Dimensionnement

Le dimensionnent s’effectue d’une part pour la diode de l’étage d’entrée, d’autre part pour le transistor de sortie, en tenant compte du CTR (taux de transfert en courant) = IC / IF.