# Présentation

Dans les systèmes de contrôle industriels, il est indispensable de protéger les parties commandes des parties opératives au niveau électrique, afin que des potentiels de la puissance ne « remontent » pas accidentellement jusqu’aux automates programmables ou cartes électroniques de traitement des signaux.

Cette protection s’appelle « isolement galvanique », c’est à dire qu’il n’existe pas de liaison conductrice d’électricité pour la transmission du signal.

L’information Tout-Ou-Rien peut être transmise par le déplacement d’une lame mécanique à l’aide d’un champ magnétique créé par une bobine.

# Caractéristiques électriques

## Constitution et symbolisation

Un relais électromécanique est constitué de :

une bobine créant un champ électromagnétique dans un noyau,

une lame mobile pouvant basculer entre 2 contacts suivant l’excitation de la bobine.

## Applications

Applications: équipement pour imprimante, enregistreur de données, copieur, facsimilé, instrument de mesure, contrôleur de température et contrôleur à logique programmable, etc.

# Mise en œuvre

## Critères de choix

Nombre de contacts : 1T , 1RT, 2RT, …

(R= Repos, T = Travail, C=Commun)

Pouvoir de coupure : A / V c.a. ;  A/ V c.c.

Puissance consommée: mW ; Tension nominale, courant nominal, résistance de bobine

Tension d’enclenchement, de déclenchement

Fréquence de commutation: 30 Hz max.

Durée de vie - mécanique: x 107 manoeuvres

électrique: 105 manoeuvres

Résistance d'isolement: 1000 M( (à 500 V c.c.)

Tension max. - contacts ouverts: 1000 VRMS

contacts/bobine: VRMS

Temps montée/descente: 5 ms/4 ms

Résistance aux chocs: 20 G max.

Broches CI: 0,8 x 0,3 mm

Résistance de contact: 30 m(

Matériau du contact: alliage d'argent et flash d'or

Dimensions (mm): L 20,2 x h 10 x l 11

Température d'utilisation: -40°C à +60°C

Poids: 4,3 g

Indice de protection: IP 67

Homologations: UL E43149, CSA LR26550, TÜV 86071645519, SEV

## Dimensionnement des composants associés

Il suffit de prévoir une source de tension pouvant fournir suffisamment de courant, le cas échéant un montage amplificateur à transistor.