# Définition

## Physiquement

Dans le cas d'une forme géométrique cylindrique à base quelconque, et d'une matière homogène de résistivité  :

## Electriquement

C'est le rapport de la d.d.p. continue appliquée aux bornes d'un élément résistif sur le courant qui le traverse avec les conventions récepteur:

# Caractéristiques

Afin d'aider au choix d'une résistance, les fabricants définissent leurs produits à l'aide de diverses spécifications.

Caractéristiques prises en compte suivant l'usage du composant

| Usage courant | Usage plus spécifique | Applications pointues |
| --- | --- | --- |
| Valeur nominale | Tensions nominale et maximale | Coefficient de tension |
| Tolérance | Coefficient de température | Influence de la fréquence |
| Puissance nominale |  | Facteur de bruit |

## Valeur nominale (R) et tolérance (%)

La valeur nominale est la résistance désirée à la fabrication du composant, marquée sur le corps de l'élément. Cette valeur ne peut pas être parfaitement atteinte. Des tolérances sont donc admises.

L'écart absolu est la différence entre la valeur désirée et la valeur obtenue:

L'écart relatif est l'écart absolu rapporté à la valeur désirée:

La tolérance est l'écart relatif maximal admis pendant le contrôle de la fabrication.

Les valeurs de résistances sont normalisées et réparties en série. A chaque série est associée une (ou plusieurs) tolérance;

| Série | E3 | E6 | E12 | E24 | E48 | E96 | E192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tolérance | 20% | 20% | 10% | 5% | 5%, 2% | 5%, 2% | 1% |

Dans une série En, les valeurs normalisées sont définies par la formule , puis arrondies.

Exemples: série E6:

| Formule |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat | 1 | 1,47 | 2,15 | 3,16 | 4,64 | 6,81 |
| Valeur normalisée | 1 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 4,7 | 6,8 |

## Puissance nominale (Pn), température nominale (n)

La résistance est un récepteur thermique. La puissance électrique absorbée sous forme électrique est dégagée sous forme calorifique. Si la température du composant est stabilisée, il y a équilibre thermique, d'où:

: 	Température de la résistance

a:	Température ambiante

K:	Coefficient de dissipation dépendant	- du matériau

- de l'état de surface

S:	Surface de contact entre la résistance et le milieu ambiant.

La puissance nominale (Pn) est la puissance que peut supporter en permanence une résistance, tant que la température ambiante (a) ne dépasse pas la température nominale (n) (25°C ou 70°C). Au-delà de cette température, la résistance ne peut plus supporter Pn.

Les puissances le plus souvent rencontrées sont: 1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W, 2W, 10W, ..., 100W, ...

## Température maximale (m)

C'est la température ambiante maximale de fonctionnement, à laquelle l'élément ne doit plus dissiper d'énergie.

## Tension nominale (Un) et tension maximale (Uc)

Un est déterminée par la puissance dissipable et la valeur de résistance nominale. Exemple:

Rn=1K, 	Pn=2W

Rn=1M, 	Pn=2W

Pour des valeurs de Rn élevées, la relation précédente conduit à des tensions Un importantes. Il y a alors un risque de détérioration par claquage de la résistance à cause de la surtension. Il est donc nécessaire d'imposer une limite supérieure de tension (Uc), et cela pour chaque modèle (série, technologie) fabriqué.

## Coefficient de température

C'est la variation relative de la résistance par rapport à la température:

Il s'exprime en 10-6/°C soit 10-4%/°C, ou p.p.m. /°C (Parties Par Million /°C).

## Coefficient de tension

C'est la variation relative de la résistance par rapport à la tension à ses bornes, qui peut être observée pour certaines technologies. Il s'exprime en p.p.m./V

## Influence de la fréquence

Lorsqu'il est utilisé à de très hautes fréquences, le composant peut avoir des comportements spéciaux: capacitif, inductif. Ceux-ci dépendent de la géométrie de la résistance et de ses connexions.

## Facteur de bruit

Le bruit est un signal aléatoire parasite de faible niveau qui vient perturber le signal utile. Il est dû à l'agitation thermique des molécules (bruit blanc, de très faible valeur), et au passage du courant dans les matériaux. Il est exprimé en V/V.

# Choix des résistances

## Principaux critères de sélection

La technologie de base doit être choisie en fonction des trois critères généralement considérés comme étant les plus importants, à savoir:

• La classe de précision = tolérance initiale + stabilité + coefficient de température;

• la dissipation;

• la valeur ohmique nominale.

Différentes classes de précision

| Classe | Tolérance (%) | Dérive max. en endurance (%) | Coefficient de température max. (10-6/°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| Haute précision | 0,01 0,025 0,05 0,1 | 0,05 0,1 | 5 10 |
| Précision | 0,1 0,25 0,5 | 0,25 0,5 | 10 25 |
| Semi-Précision | 1 2 5 | 1 2 5 | 50 100 200 +200/-500 |
| Usage courant | 5 10 20 | 5 10 20 | +200/-500 1000 2500 |

Codes associés aux limites du coefficent de température d'après la norme NFC 90510

| ppm/°C | 5 | 10 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | +200 -500 | 1000 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code | N | F | E | S(*) | C | K | U | D | A | B |

(*) uniquement pour les résistances bobinées

## Guide de sélection

| Classe | Dissipation | Valeurs | ohmiques | nominales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| de précision |  | Faibles | Moyennes | Elevées |
| Haute précision 0,01 à 0,1% | Faible 3W à 70°C | Pas de modèle courant | Bobinées, Feuilles métalliques | Bobinées |
| Précision | Forte 3W à 70°C | Bobinées | Bobinées | Pas de modèle courant |
| 0,1 à 0,5% | Faible 3W à 70°C | Bobinées | Bobinées, Couches métalliques | Couches métalliques |
| Semi-précision | Forte 3W à 70°C | Bobinées | Bobinées, Couche à oxyde métallique | Pas de modèle courant |
| 1 à 5% | Faible 3W à 70°C | Bobinées | Bobinées, Couches métalliques, Oxyde métallique, Carbone pyrolitique, Cermets | Couches métalliques, Oxyde métallique, Carbone pyrolitique, Cermets |
| Usage courant | Forte 3W à 70°C | Bobinées | Bobinées | Pas de modèle courant |
| 5 à 20% | Faible 3W à 70°C | Bobinées | Bobinées, Carbone aggloméré | Carbone aggloméré |

## Autres critères de sélection

D'autres paramètres -qui ne sont pas à proprement parles liés à la technologie de base- peuvent entrer en jeu pour déterminer le choix d'un modèle de résistance. Ils doivent satisfaire à des besoins spécifiques à l'utilisateur, tant sur le plan économique que technique; s'agissant de cas particuliers trop nombreux pour être tous décrits, les deux principaux seront cités:

La catégorie climatique, qui indique à l'utilisateur les limites à l'intérieur des quelles le comportement de la résistance est garanti par des essais dont les contraintes sont généralement bien plus sévères que celles imposées en fonctionnement;

Les dimensions qui sont très variables et, à l'intérieur d'une même technologie de base, associées à une dissipation nominale déterminée.

Caractéristiques en fonction du degré de sévérité

| Degré de sévérité | Essai au froid: températures minimales (°C) | Essai chaleur sèche: températures maximales (°C) | Essai chaleur humide: durées (jour) |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 40 | 4 |
| 7 | -10 | 55 |  |
| 6 | -25 | 70 | 10 |
| 5 | -40 | 85 | 21 |
| 4 | -55 | 100 | 56 |
| 3 | -65 | 125 |  |
| 2 |  | 155 |  |
| 1 |  | 200 |  |

Appellations normalisées et dimensions des différentes technologies de base

| Technologie de base | Appellation normalisée | Dimensions (mm) | Dissipation nominale (W) | Spécification applicable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance | RS58 | 6,5 ×2,5 | 0,125 |  |
| à couche | RS63 | 10,2 ×3,65 | 0,25 | NF C 93 23 |
| métallique | RS68 | 16 ×6,2 | 0,5 |  |
|  | RB57 | 25 ×7,5 | 6,5W à 25°C (5,6W à 70°C) |  |
| Résistance | RB58 | 47 ×9,5 | 11W à 25°C (9,5W à 70°C) | CCTU 04-02 C NFC 83.210 |
| bobinée | RB59 | 12,5 ×5 | 3W à 25°C (2,6W à 70°C) | CECC 40200-002 |
|  | RB60 | 34 ×7,5 | 8W à 25°C (6,9W à 70°C) | MIL-LRW RB57 ...MIL-LRW RB61 |
|  | RB61 | 21 ×5 | 5W à 25°C |  |
|  | RK52 | 25,4 ×9,5 | 0,5 |  |
| Résistance | RK53 | 19 ×9,5 | 0,33 |  |
| bobinée | RK54 | 19 ×6,4 | 0,25 |  |
| de haute | RK55 | 12,7 ×6,4 | 0,15 | NF C 93 217 |
| précision | RK56 | 8,8 ×6,4 | 0,125 |  |
|  | RK57 | 9,5 ×4,8 | 0,125 |  |
|  | RK58 | 7,1 3,6 | 0,1 |  |

A partir de ces technologies de base, auxquelles viennent éventuellement s'ajouter des facteurs spécifiques susceptibles d'orienter son choix (prix, inscription en liste préférentielle, aptitude à la surtension, niveau de bruit, etc.), l'utilisateur doit alors s'adresser au principaux fabricants dont les productions correspondent à ces technologies de base.

Spécifications françaises correspondant à chaque technologie de base:

| Technologie de base | Spécification applicable |
| --- | --- |
| Résistances fixes agglomérées(isolées) | CCTU 04-01 A |
| Résistances bobinées fixes à forte dissipation | CCTU 04-02 C |
| Résistances fixes à couche à forte dissipation | CCTU 04-06 A |
| Résistances fixes bobinées de précision à forte dissipation | CCTU 04-09 |
| Résistances fixes bobinées de précision à forte dissipation à radiateur et dissipant par le châssis | CCTU 04-10 |
| Résistances fixes bobinées de précision à faible dissipation | NF C 93 217 |
| Résistances fixes à couche à faible dissipation | NF C 93 230 |
| Résistances fixes de précision | NF C 83 220 |