# Présentation

L'origine de la dénomination TTL provient de la structure initiale de ces portes logiques électroniques: étage d'entrée à transistor bipolaire, étage de sortie à transistor bipolaire :

"TRANSISTOR-	TRANSISTOR"	LOGIC

Étage d’entrée	Étage de sortie

A côté de la technologie TTL standard, sont apparues différentes familles TTL. Parmi celles-ci, la série LS, qui a été la plus utilisée, conserve la dénomination TTL bien que l'étage d'entrée ne soit plus un transistor mais des diodes (donc technologie "Diodes-Transistor" Logic : DTL) à commutation rapide : diodes Schottky.

La TECHNOLOGIE des circuits TTL est sur le DECLIN, pour ne pas dire OBSOLETE (dépassée). Mais seulement la technologie. Les circuits TTL sont donc remplacés par des circuits d'une autre technologie (à transistors MOS au lieu de transistors bipolaires) mais conservant fonctions, boîtiers et brochages identiques (donc compatibles).

Les circuits logiques TTL bipolaires devaient être alimentés sous 5V +/- 5%, soit entre 4,75 et 5,25V.

# Références constructeurs

Ces composants sont référencés :

74 xx nnn

pour les séries industrielles,

54 xx nnn

pour les séries militaires,

où

xx est la technologie

(1 ou plusieurs caractères : L, LS, ALS, ...),

et

nnn le numéro de la fonction logique réalisée

(2 à 4 chiffres : 00 à plus de 1000);

Exemples :

74N00	74LS93	74ALS245

# Text boxes

Il est recommandé de ne plus utiliser de technologie TTL bipolaire pour la conception de nouveaux produits. Ces composants sont encore fabriqués pour des raisons de maintenance (et pour les B.E. n'ayant pas évolué...), mais ils vont se raréfier, donc leur prix augmenter.

Tableau 1 : Différentes familles de technologie bipolaire

| Symbole | Définition | Dissipation de puissance | Temps de propagation |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Normal | Standard |
| L | Low power | Extrêmement faible | Standard |
| S | Schottky | Standard | Court |
| LS | Low power Schottky | Extrêmement faible | Court |
| AS | Advanced Schottky | Standard | Extrêmement court |
| ALS | Advanced Low power Schottky | Extrêmement faible | Extrêmement court |
| F | Fast | Portes rapides |