# Présentation

Les circuits logiques séquentiels, à l'inverse des circuits combinatoires, sont des circuits dont la réaction ou l'état dépend des entrées mais aussi des événements précédemment apparus dans le temps. Ces circuits sont donc dotés de dispositifs de mémorisation d'états logiques.

Le circuit de mémorisation le plus répandu est la bascule ou montage bistable. Elle possède plusieurs entrées qui déterminent le passage de la bascule d'un état à l'autre (basculement), et dans la plupart des cas 2 sorties:

une sortie normale notée ,

une sortie inversée notée .

Les sorties d'un circuit séquentiel complet peuvent être générées:

directement par l'état des éléments mémorisés,

par une fonction logique (combinatoire) de ces états.

# Description du fonctionnement des bascules

La réaction des circuits séquentiels est décrite, comme les circuits combinatoires, par une table de vérité (on trouvera plus loin aussi une table des transitions). La différence réside par le fait que la réaction des sorties tient compte de l'état de ces sorties avant l'événement apparu sur les entrées. Le nom des sorties  est donc associé à un indice (n) qui permet de placer l'état des sorties dans le temps:

un indice n représente l'état présent de la sortie, l'événement relatif au entrées ayant déjà eu lieu;

un indice n-1 représente l'état de la sortie avant l'occurrence de ce même événement.

# Bascules asynchrones

Les bascules asynchrones peuvent changer d'état à tout moment, quand une entrée de commande change d'état. Un système asynchrone est assez difficile à concevoir et à dépanner, c'est pourquoi les bascules asynchrones sont utilisées dans des systèmes simples ou dans des applications particulières (ex.: circuit anti-rebonds). Dans l'étude de ces circuits, on considère que deux entrées indépendantes ne peuvent jamais changer d'état en même temps.

## Bascule R-S

Symbolisations

Table de vérité

| S = « Set » Mise à 1 | 0 | 0 | 1 | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R = « Reset » Mise à 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 |  |  |

Applications des bascules asynchrones

Montage anti-rebonds

Logique séquentielle : mémorisation d’événements asynchrones

# Bascules synchrones

Dans un système synchrone, le moment exact ou la sortie change d'état est commandé par un signal supplémentaire sur ses circuits: le signal d'horloge. Ce signal est généralement un signal carré, et est habituellement distribué à tous les étages du système, de sorte que la plupart des sorties changent d'état seulement quand le signal d'horloge effectue une transition.

Ces transitions, appelées fronts, sont identifiées sur un chronogramme au moyen d'une flèche dans le sens de variation du signal:

:	le front montant ou transition positive
caractérise un signal passant de 0 à 1;

:	le front descendant ou transition négative
caractérise un signal passant de 1 à 0.

La bascule met à jour ses sorties en prenant en compte l’état des entrées de contrôle présent juste avant le front d’horloge.

## Bascule J-K

Symbolisations

Table de vérité

|  | C1 | 1J | 1K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J = « Jump » Mise à 1 | 0 |  |  |  |
| K = « Kill » Mise à 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 1 | 0 | 1 |
|  |  | 1 | 1 |  |

Applications des bascules synchrones JK

Synthèse de séquences synchrones
(suites d’états ou d’événements cadencés)

### Table des transitions

Elle définit les niveaux logiques à appliquer sur les entrées de contrôles J et K, afin de passer d’un état Qn-1 à un état Qn après le front actif d’horloge.

Elle se déduit de la table de vérité de la bascule JK.

Elle est utilisée pour la synthèse des circuits logiques synchrones.

(cf. Fiche méthode :

« Synthèse d’une séquence numérique synchrone »)

C1:

|  |  | 1J | 1K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

## Entrées asynchrones sur bascules synchrones

Les entrées principales des bascules synchrones J-K et D sont dites synchrones car elles n'ont d'effet sur les sorties que sur un front actif du signal d'horloge.

La majeure partie des bascules synchrones possèdent, en plus, des entrées asynchrones qui agissent indépendamment des entrées synchrones et du signal d'horloge. On a recours à de telles entrées pour forcer à tout instant la Mise à 1 ou la Remise à 0 de la bascule, quelles que soient les conditions d'entrées synchrones. Ces entrées sont parfois dites prioritaires.

## Bascule D synchrone (D-Flip-Flop)

Symbolisations

Horloge active sur front

Table de vérité

D = « Data »

| C1 | 1D |  |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  |  |
|  | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 |

Applications des bascules synchrones D flip-flop

Mémorisation et verrouillage de données numériques

## Bascule D transparente (D-Latch)

Symbolisations

Horloge active sur niveau

Table de vérité

| C1 | 1D |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 |  |  |

# Text boxes

Chronogrammes de fonctionnement d’une bascule asynchrone RS

t

t

t

t

Chronogrammes de fonctionnement

t

t

t

t

Chronogrammes de fonctionnement Bascules D-Flip-Flop

t

t

t

Chronogrammes de fonctionnement Bascule D-Latch

t

t

t