# Intégration du courant de commande

VCC= +/- 15V.

| R74 | 331K | 1% | 1/4W | C. MET. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R79 | 301K | 1% | 1/4W | C.MET. |
| R84 | 150K | 5% | 1/4W | C.CARB. |
| C16 | 10uF |  | 16V | TANTALE |
| CR28 | ZENER | 5% | 10V | ZMM |

Que représente la tension Ve dans le variateur?

Quelle est la plage de variation de Ve?

On ne tient pas compte de CR28.

Calculer la relation Vs= f( Ve).

Expliquer le rôle de cette fonction dans la platine sécurité.

Justifier la valeur de R84.

# Commande monostable du Reset

VCC +/- 15V.

| R65 R66 | 47K | 5% | 1/4W | C.CARB. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R137 | 10K | 5% | 1/4W | C.CARB. |
| C17 | 220nF |  | 50V | CERAM. |
| C23 | 1uF |  | 16V | TANTALE |

L'action sur un bouton poussoir "Reset" ramène l'entrée à la masse à travers un contact sec.

## Le bouton poussoir est au repos depuis un temps suffisant pour que les condensateurs soient en régime permanent, chargés ou non. Déterminer alors V-, V+ et Vs.

## On actionne BP. Tracer l’évolution de V+, V- et Vs en fonction du temps, en expliquant le fonctionnement.

# Comparateur pour seuil de sécurité

VCC= +/- 15V.

| R100 R113 R120 R125 | 33K | 5% | 1/4W | C.CARB. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CR30 CR33 | LL4148 |  |  |  |

On ne tient d'abord pas compte de CR30/R113/Vr.

Tracer la fonction de transfert Vs= f( Ve).

Expliquer le fonctionnement de ce montage dans la platine sécurité.

Expliquer le rôle et le fonctionnement de CR30/R113.

Seuils : Ve1 = 8V : Vs = VSat+ ;  Ve2 = -3,2 V : Vs = VSat-

# Commande relais

| R30 | 2,2K | 5% | 1/4W | C.CARB. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R93 | 1K | 5% | 1/4W | C.CARB. |
| R103 | 10K | 5% | 1/4W | C.CARB. |
| CR5 | LED | Rouge |  | 5 mm |
| CR17 CR18 | LL4148 |  |  |  |

Vérifier les états bloqué et saturé du transistor pour chacune des tensions appliquées sur l'entrée Ve.

Dans quel cas la LED CR5 est-elle allumée ou éteinte?

# Commande RAZ

| R62 | 100K | 5% | 1/4W | C.CARB. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R69 | 10K | 5% | 1/4W | C.CARB. |
| R77 | 1K | 5% | 1/4W | C.CARB. |
| R95 R128 | 10K | 5% | 1/4W | C.CARB. |
| Q7 | 2907A | PNP |  | SO |
| CR26 CR31 | LL4148 |  |  |  |