Détermination de la fonction de transfert d'un montage comparateur autour d'un A.D.I. :

- Fixer la sortie de l'A.D.I. dans un des deux états stables possibles : Vs = Vsat+ ou Vs = Vsat- ;

- Déterminer une valeur extrême de Ve qui aurait permis d'atteindre la valeur de Vs précédemment définie ;

- Placer ce point (Ve, Vs) sur la courbe ;

- Déterminer la valeur Ve1 de Ve et les conditions pour lesquelles il pourrait apparaître un changement d'état de la sortie ;

- Placer cette valeur de Ve sur l’axe des abscisses ;

- Faire évoluer (en traçant les points correspondants) la tension Ve et mettre à jour la valeur de Vs jusqu'à l'autre extrémité de la valeur de Ve ;
Le point (Ve, Vs) atteint correspond à l’autre état stable qui aurait pu être choisi en • 1

- Reprendre les points précédents (• 4 à • 6) à partir de ce nouvel état extrême (Ve, Vs) jusqu'à compléter le cycle en atteignant le point (Ve, Vs) du • 3).

Exemple: Montage à alimentation symétrique :

- Vs = Vsat+ ( +VCC

- Vs = Vsat+  (  ( ( 0  (  V+ - V- > 0  (	V+ ( V-  
or V+ = Ve  et  V- = VRef   (  	Ve ( VRef  
( Ve « Grand »   (  Valeur extrême de Ve = +VCC

- Placement du point (Ve, Vs) = (VCC , Vsat+) sur graphe ci-dessous

- Changement d’état si V+ = V- donc si Ve = Vref 
(ici valeur indépendante,constante, notée VRef )

- Placement de VRef sur la courbe ci-dessous

- Ve décroît, jusqu’à atteindre VRef ; 
à ce moment-là, Vs commute à Vsat-; Ve décroît jusqu’à -VCC  
Voir graphe ci-dessous

- Vs = Vsat- ( -VCC;   Vs = Vsat-  (  ( ( 0  (  V+ ( V-  
or V+ = Ve  et  V- = VRef   (  Ve ( VRef  ( Ve « Petit »  (  Valeur extrême de Ve = -VCC
Placement du point (Ve, Vs) = (-VCC, Vsat-); Changement d’état si V+ = V- donc si Ve = Vref
Ve croît, jusqu’à atteindre VRef; à ce moment-là, Vs commute à Vsat+; Ve croît jusqu’à +VCC 

Voir graphe complet ci-dessous; c’est un comparateur, simple, non invrseur.

Graphe • 3	Graphe • 5

Graphe • 6	Graphe • 7