## Acquisition de l'événement
	Scopix 602x / 604x / 7042 / 704x	Votre oscillo
Activer la voie 1	Cocher ch1
Désactiver les autres voies	Décocher ch2/math2, ch3/math3, ch4
Configurer la voie 1 en acquisition DC (signal complet)	Menu Vert | ch1 | Sensibilité/Couplage / Cocher Couplage | DC
Régler la voie 1 sur 5V /div	Menu Vert | ch1 | Sensibilité/Couplage / Sensibilité voie : 5.00V
Configurer la bande passante / (Pour éliminer certains parasites)	Menu Vert | ch1 | Sensibilité/Couplage / Limit BP | 1.5 MHz

Régler le déclenchement sur la voie 1	Menu Décl | Paramètres / Onglet Principal / Source : 1
Régler le couplage de déclenchement en DC (pour déclencher sur un niveau de tension)	Menu Décl | Paramètres / Onglet Principal / Couplage : DC
Régler le niveau de déclenchement à ~ 1 V / (0,5 < V < 3V )	Menu Décl | Paramètres / Onglet Principal / Niveau : 1.00 V
Régler le déclenchement sur front montant ou descendant selon le début d'événement	Menu Décl | Paramètres / Onglet Principal / Front : + ou – ou  ou 
Régler le déclenchement sur apparition d'un événement type front	Menu Decl | Mode déclenché
Voir si trace ...

Régler la base de temps horizontale	Appuyer sur les 2 boutons de /Horizontal/ jusqu'à une base de temps de 0,2 ms (ou 200 s)

Tester la trace	Où est le début de trace ?

Régler le début de trace	Cliquer sur le « T » de début de déclenchement en haut de la trace et le placer à 10% de la largeur (fin de la première division)

## Impression de la trace
### Connexion en réseau Ethernet
	Scopix 602x / 604x / 7042 / 704x	Votre oscillo
Configurer l'adresse réseau de l'oscilloscope	Menu Utils | Config ports E/S | Réseau / Adresse IP de l'oscilloscope : 192.168.22x.xxx (ou selon équipement) / Adresse IP de l'imprimante : 192.168.221.200 (ou selon équipement) / Valider par [OK]
Définir le protocole de l'imprimante	Menu Utils | Copie d'écran | Protocole HP-PCL
Définir le port d'impression	Menu Utils | Copie d'écran | Port Réseau