# TGBT Communicant

Objet du système	Produire de l'énergie électrique
Photo du système
Fournisseur	GTI Systèmes - Carcassonne
Dispositif communicant	Compteur d'énergie ARDETEM PECA30E
Emplacement du dispositif	Façade
Connexion du dispositif	Esclave d'API TSX Micro 3722
Adresse de test	140
Grandeur à mesurer	Tension Phase 1
Remarques	Débrancher le maître ModBus par le connecteur DB9 / Configurer le format de récupération des données réelles : / flottant IEEE ou Double entier

# Système Éolienne didactisée
Objet du système	Distribuer l'énergie électrique
Photo du système
Fournisseur	DEC-Industrie
Dispositif communicant	Compteur d'énergie ENERDIS PM820
Emplacement du dispositif	Façade de l'armoire TGBT
Connexion du dispositif	Esclave d'un API Wago
Adresse de test	31102
Grandeur à mesurer	Puissance Phase 2
Remarques	Déconnecter le maître Modbus sur le module RS485 de l'API / paire de conducteurs blanc et marron

# Station de pompage
Objet du système	Réguler la hauteur d'une colonne d'eau
Photo du système	Variateur de vitesse / DIGIDRIVE / Vitesse moteur pompe
Fournisseur	Réalisation Section électrotechnique
Dispositif communicant	Leroy-Somer DIGIDRIVE
Emplacement du dispositif	Intérieur armoire électrique
Connexion du dispositif	Esclave de l'API TSX Premium
Adresse de test
Grandeur à mesurer
Remarques

# Bain thermorégulé

Objet du système	Réguler la température d'un bain de traitement thermique
Photo du système
Fournisseur
Dispositif communicant	Chauvin Arnoux STATOP 48
Emplacement du dispositif	Façade de l'armoire électrique
Connexion du dispositif	Esclave de réseau externe par connecteur chassis
Adresse de test
Grandeur à mesurer
Remarques