# Présentation
Différentes méthodes permettent d'approcher le calcul du temps de démarrage d'un ensemble moteur + charge, calculatoires, ou graphiques.
# Méthode analytique
t = { J times %DELTA%OMEGA} over T_acc
J = { M dot D^2 } over 4 ~~ en ~ kg dot m^2 Bien souvent, le constructeur donne le moment de giration MD², on en déduit le moment d’inertie J en divisant par 4 le moment de giration :

M dot D^2 = M_0 dot D_0^2 times ( N_0 over N)^2 Si l’on modifie la vitesse, le moment de giration sera alors de

T_acc = T_n times {(K_t + 2)} over 3 - T_r ~~ avec K_i = T_d over T_n Le constructeur Leroy-Somer donne une relation permettant d’estimer le couple accélérateur Tacc :

Certains constructeurs donnent la puissance de leur moteur en Chevaux DIN (Ch) ;
les relations suivantes permettent de déterminer simplement le couple nominal Tn.
Tn = 10 ´ P (Ch)	pour N = 750 tr/min
Tn = 5 ´ P (Ch)	pour N = 1500 tr/min	avec Tn en Nm

## Autres relations utilisées
t = MD^2 times N over (40 times T_acc) si on considère que { 2%PI } over 60 = 6,28 over 60 approx 1 over 10 ~~ (N ~en ~tr/min)
t = {MD^2 times N} over {40 times 10 times T_acc^'} ~ avec { 2%PI} over 60 approx 1 over 10 ~et ~T_acc (Nm) = g times T_acc^' ~ (en kg dot m)

# Méthode graphique
L'abaque ci-dessous permet de déterminer le temps de démarrage en fonction :
- du couple accélérateur,
- de la vitesse à atteindre,
- de l'inertie de la charge.