# Choix de moteur asynchrone
## Choix de moteur
La machine à entraîner requiert une puissance de 10 kW à 3000 tr/min
- La machine fonctionne 10 h par jour et subit 2 démarrages dans la journée
- La machine est raccordée au réseau triphasé 230/400 V 50 Hz
- Les conditions d’utilisation sont considérées comme normales au regard de la norme CEI 34-1
- Hauteur d’axe minimum
Choisir le moteur
## Choix de moteur
La machine à entraîner requiert une puissance de 8 kW à 1420 tr/min
- La machine fonctionne périodiquement 15 min par heure avec un seul démarrage
- La machine est raccordée au réseau triphasé 400 V 50 Hz
- La température de fonctionnement est de 55°C
- L’altitude d’implantation est de 2000 m
- Le temps de démarrage est de l’ordre de 1 s
- Les conditions d’utilisation sont considérées comme normales au regard de la norme CEI 34-1
Choisir le moteur
## Choix de moteur décrivant un cycle de fonctionnement.
- La machine à entraîner a un couple résistant de 100 Nm à peu près constant (levage)
- La machine à entraîner a une inertie de 120 kg.m2 elle peut fournir de l’énergie en descente
- La machine à entraîner doit passer de 0 à 60 tr/min en 1s
- La machine à entraîner fonctionne ensuite à vitesse constante 60 tr/min
- La machine à entraîner doit passer de 60 à 0 tr/min en 1s (freinage à contre courant)
- La machine à entraîner reste immobile puis le cycle recommence
- Le nombre de cycles par heure est de 30
- Le moteur est accouplé à la machine par un réducteur de rapport 1/12 supposé parfait
- La machine est raccordée au réseau triphasé 230/400 V 50 Hz
- Les conditions d’utilisation sont considérées comme normales au regard de la norme CEI 34-1
Déterminer les caractéristiques utiles en sortie de l’arbre moteur repère 1
- Vitesse de rotation : Ω1
- Couple résistant : Cr1
- Inertie de la charge : J1
- Calculer les différents couples moteurs nécessaires aux différentes phases
- Déterminer la puissance moyenne équivalente

## Vérification de choix d'un moteur
On donne
- Le moteur :
  4P LS 100 L - 2,2 kW avec MD² = 0,024 kg m² , Td = 2,3 ´ Tn
- la machine entraînée :	M1D1² = 0,024 kg m² ; 2,4 kW

Vérifier que le moteur choisi est bien adapté à la charge à entraîner :
Vous déterminerez le temps de démarrage par la méthode calculatoire et par la méthode graphique ; comparer.
Vous déterminerez la puissance apparente par la méthode graphique des déclassements / surclassements.

## Choix de moteur
On donne :
- Moteur :	6 pôles, à cage,
  MD² = 0,832 kg m², Td = 2,5 ´ Tn et hauteur d’axe 200mm.
- Machine entraînée :	30 kW, Tr = 300 Nm et M1D1² = 0 kg m²

Déterminer le moteur le plus adapté.

# Corrigés
## Vérification de moteur
Couple nominal : T_N = P over %OMEGA = P over N dot 60 over {2%pi} = 2200 over 1436 60 over {2%pi} = 14,6 Nm fourni dans la doc
Couple accélérateur : T_acc = { T_N times (2,3 + 2)} over 3 = 21 Nm Td fourni dans sujet
Temps de démarrage : t_acc = {MD^2 times N} over {40 times C_acc} = {(0,024 + 0,024) times 1436} over {40 times 21} = 0,09 s
Nombre de démarrages : 1 par minute ; temps de démarrage négligeable →n = 60 démarrages par heure
Service type : intermittent périodique S3
Facteur de démarrage : K_d = n times t_d over 36 = 60 times 0,09 over 36 = 0,15 %
Facteur de marche : 20 / 60 = 33 %
Lecture courbe : P / Pn =1,08 d’où P = 1,08 ´ Pn = 2,376 kW Puissance demandée au moteur : 2,4kW.
## Choix de moteur
Couple nominal : T_N = P over %OMEGA = P over N dot 60 over {2%pi} = {30 dot 10^3} over 968 60 over {2%pi} = 296 Nm = 300 Nm (vitesse pour moteur 30 kW)
Couple accélérateur : T_acc = { T_N times (2,5 + 2)} over 3 - T_r= 150 times 4,5 over 3 - 300 = 150 Nm Td fourni dans sujet
Temps d'accélération : t = MD^2 times N over (40 times C_acc) = {0,832 times 968 } over {40 times 150} = 0,134 s
Nombre de démarrages : 3600 / 90 = 40 démarrages par heure
Classe de démarrage : n = 40 + 3 . 40 = 160
Facteur de démarrage : K_d = n times t_d over 36 = 160 times 0,134 over 36 = 0,60 %
Facteur de marche : 36 / 90 = 40 %
Selon les graphes : P / Pn = 0,95
Pn = 30 kW / 0,95 = 31,6 kW -> Choix d’un moteur de 37 kW ( valeur normalisée)