# Choix de moteur
Définition des phases
Phase	1	2	3	4	5	6
Durée (s)	0,5	1	0,5	0,1	0,01	0,5
Vitesse (tr/min)	0 → 3000	3000	3000 → 1	1	1 → 0	0
Vitesse moyenne (tr/min)	1500	3000	1499,5	1	0,5	0
Couple moteur (N)	7	1	5	1	5	0
Ci2,ti	24,5	1	12,5	0,1	0,25	0

C_rms = sqrt { {(7^2 times 0,5) + (1^2 times 1) + (5^2 times 0,5) + (1^2 times 0,1) + (5^2 times 0,01)} over {0,5 + 1 + 0,5 + 0,1 + 0,01 + 0,5}} = 3,8 Nm
N_moy = {N_1moy cdot t_1 + N_2moy cdot t_2 + ... + N_imoy cdot t_i} over T = {(3000 over 2 times 0,5) + (3000 times 1) + ({3000 + 1} over 2 times 0,5) + (1 times 0,1) + (1 over 2 times 0,01)} over T
Nmoy = 1724 tr/min
Unimotor 075 U2 D300 + SPz 2T. Vérifier les 7Nm en régime transitoire.

A la lecture du tableau de caractéristiques, on trouve Cnom = 3,5 Nm pour Cmoy = 3,8 Nm. C'est un peu limite (et on n'a pas appliqué 15% de marge). Le moteur semble top faible donc on pourra approfondir l'étude autour d'un 95UMB300 / 95UMV300, ...
# Choix de moto-variateur
Nous partons de la courbe de vitesse désirée sans connaître les couples moteurs nécessaires. Il faudra donc calculer le couple moteur à partir du couple d'accélération pour chacune des phases transitoires.
## Hypothèses :
Inertie du réducteur inconnue ; nous allons la négliger.
Inertie du moteur : il faut faire une pré-sélection du moteur qui pourrait convenir. Le couple résistant est de 1 N.m à vitesse constante, jusqu'à 3000 tr/min. Sur l'ensemble des graphes de caractéristiques, nous cherchons le premier modèle qui peut fournir 1N.m à 3000 tr/min : en taille 75, à 3000 tr/min, le 75UMA300 correspond.
Mais nous constatons que le point 1 N.m à 3000 tr/min est juste en limite de couple intermittent. Dès qu'une accélération sera nécessaire, le point de fonctionnement passera en dehors de la zone admissible. Nous choisissons donc un modèle 075 U2 B300 qui permet d'atteindre plus de 3 N.m à 3000 tr/min.
Caractéristiques du 075U2B300 : inertie standard (la plus courante donc la moins chère) : modèle incrémental ou résolveur : Jm = 1,2 kg.cm² = 1,2 . 10-4 kg.m²
## Calculs
Moment d'inertie total JT: Jrmr de la machine ramenée sur le moteur + Jr du réducteur + Jm du moteur
JT = Jmrm + Jred + Jmot = 1.10-3 kg.m² + 0 + 1,2.10-4 kg.m² = 1,12.10-3 kg.m²
## Tableau de cycle
Couple accélérateur : C_acc = J_T cdot { {d%OMEGA } over dt}=J_T cdot { {%DELTA %OMEGA } over {%DELTA t}}=J_T cdot {{ %OMEGA_2 - %OMEGA_1} over { t_2 - t_1} } Attention aux signes !
Couple moteur : C_m = C_acc + C_r
Phase	1	2	3	4	5	6
Durée (s)	0,06	0,1	0,06	0,01	0	0,1
Vitesse (tr/min)	0	3000	0	1	0	0
Vitesse moyenne (tr/min)	1500	3000	1500,5	1	0,5	0
Couple résistant (N)	1	1	1	1	1	0
Couple accélérateur Cacc	5,86	0	-5,86	0	-0,118	0
Couple moteur (N.m) C_m = C_acc + C_r	6,86	1	-4,86	1	0,832	0
Ci2,ti	2,82	0,1	1,36	0,01	0	0

C_acc1 = 1,12.10^-3.{ (3000-0) times 2.Pi / 60 } over {0,06} = 5,86 N.m
C_acc3 = 1,1.10^-3.{ (1-3000) times 2.Pi / 60 } over {0,06} = -5,76 N.m
C_acc5 = 1,1.10^-3.{ (0-1) times 2.Pi / 60 } over {0,001} = -0,115 N.m
C5 = Ca5 + Cr = + 0,83 Nm (moteur) ; C5 : Couple résistant supérieur au couple de décélération nécessaire. Donc fonctionnement en moteur pour prolonger la rampe.
## Point de fonctionnement équivalent en dégagement thermique
Couple thermique équivalent
C_rms = sqrt { {(6,76^2 times 0,06) + (1^2 times 0,1) + (4,86^2 times 0,06) + (1^2 times 0,01) + (0,89^2 times 0,001)} over {0,06 + 0,1 + 0,06 + 0,01 + 0,001 + 0,1}} = 3,63 Nm

Vitesse moyenne
N_moy = {(3000 over 2 times 0,06) + (3000 times 0,1) + ({3000 + 1} over 2 times 0,06) + (1 times 0,01) + (1 over 2 times 0,001)} over T = 1450 tr/min
- Le modèle 75UMB300 ne peut fournir que ~2,1 N.m en continu, alors qu'on lui demande un cycle dont l'échauffement est équivalent à 3,52 N;m en continu. Le moteur est donc insuffisant.
- Il faudra au moins un 075 U2 D300 qui peut fournir 3,8 N;m en continu à 3000 tr/min.
- On aurait pu remarquer que le 75UMB300 ne convenait pas dès le calcul de Cacc1 = 5,76 donc Cm1 = 6,76 N.m à 3000 tr/min
- Il faut reprendre les calculs de couple pour cette nouvelle sélection où J = 2 kg.cm² donc JT = 1,2.10-3 kg.m²

Couple accélérateur	C_acc1 = 6,28	0	C_acc3 = -6,28	0	-0,126	0
Couple moteur (N.m) C_m = C_acc + C_r	7,28	1	-5,28	1	0,88	0
Ci2,ti	3,14	0,1	1,64	0,01	~ 7,7.10-4	0

C_acc1 = 1,2.10^-3.{ (3000-0) times 2.Pi / 60 } over {0,06} = 6,28 N.m
C_acc3 = 1,2.10^-3.{ (1-3000) times 2.Pi / 60 } over {0,06} = -6,28 N.m
C_acc5 = 1,2.10^-3.{ (0-1) times 2.Pi / 60 } over {0,001} = -0,126 N.m
Couple thermique équivalent
C_rms = sqrt { {(7,28^2 times 0,06) + (1^2 times 0,1) + (5,28^2 times 0,06) + (1^2 times 0,01) + (0,88^2 times 0,001)} over {0,06 + 0,1 + 0,06 + 0,01 + 0,001 + 0,1}} = 3,87 Nm
- Le 075U2D300 peut tenir 3,84 N.m à 1450 tr/min en continu, et 7,28 N.m à 3000 tr/min en intermittent avec un variateur modèle SP2T.
- On choisira donc un 075U2D300 avec un moto-variateur SP2T.
# Monte-charge
Vitesse de rotation max :
V = {70,7 m/min} over 60 = 1,18 m/s Vitesse linéaire normalisée
%omega_2 = V over r = 1,18 over 0,206 = 5,71 rad/s sur la poulie
N_2 = %omega_2 times {60 over {2 cdot %pi}} = 54,5 tr/min rightarrow N_1 = N_2 times (2 times 27,5) = 2997 tr/min ~ 3000 rpm
Inertie ramenée à l'arbre moteur
Moment d'inertie d'une masse en mouvement linéaire ramené à un mouvement de rotation :
J_2Desc = m cdot r^2 = (920+650+150) cdot 0,206^2 = 73 Nm autour de l'axe de la poulie
J_1Desc = J_2Desc over (2 times 27,5)^2 = 24,3.10^-3 kg.m² ramenée sur l'arbre moteur
J_{M4} = M_4 cdot 0,206^2 over (2 times 27,5)^2= 2.10^-3 kg.m^2
J_1Mont = 26,3
### Couples entraînants
Convention
La vitesse est notée positive dans le sens montant du côté du chariot, donc anti-horaire pour les poulies
Descente
Chariot vide, mais entraîné vers le haut par contre-poids plus lourd que somme des masses monte-charge + chariot
Masse entraînante = M1 – M2 – M3 = 920 – 650 – 150 = 120 kg
Couple sur l'arbre moteur : Ced = F . r / K = 120 x 9,81 x 0,413 / 2 / 55 = 4,4 N.m
On ne tiendra compte du rendement du réducteur que par la suite
Montée
Chariot plein, mais monte-charge entraîné vers le bas car contre-poids insuffisant
Masse entraînante : M1 – M2 – M3 – M4 = 920 – 650 – 150 -140 = -20 kg
Couple sur l'arbre moteur : Cem = -20 x 9,81 x 0,413 / 2 = -0,7 N.m
On ne tiendra compte du rendement du réducteur que par la suite
Note : Ced et Cem moteur sont les couples moteur nécessaires afin que la charge reste immobile.
Durées des phases
Connaissant le temps d'accélération et de décélération, il est possible de calculer les distances parcourues pendant ces phases. Nous pourrons donc déterminer l'espace restant à parcourir en régime établi, puis le temps mis pour parcourir cette distance.
Les mouvements de montée et de descente sont identiques car la course, les accélérations et la vitesse maximale sont identiques.
 Le client désire une accélération linéaire de 0,78 m/s² et une vitesse linéaire maximale de 70,7 m/min.
Temps d'accélération phase 2 : v = a cdot t rightarrow t = v over a = 1,18 over 0,7 = 1,51 s
Temps de décélération phase 4 : le même
 Distance parcourue : x = 1 over 2 cdot a cdot t^2 = 1 over 2 cdot 0,78 cdot 1,51^2 = 0,89 s
 Distance restant à parcourir : x3 = 4,5 – 2x 0,89 = 2,72 m
 Durée de parcours t3 : x_3 = 2,72 over 1,18 = 2,3 s
Vérification de la durée maximale :
T = (5 + 1,51 + 2,3 + 1,51 + 5) x 2 = 30,6 s : c'est bien inférieur à 35 secondes
Couples entraînants
C_ent2D = F cdot r = 120 kg times 9,81 times 0,206 = 243 Nm
C_ent1D = C_ent2D over (2 times 27,5) = 4,4 Nm
Couples accélérateurs
Hypothèse d'un UMD95 à 3000 tr/min : Co = 4,3 Nm, inertie = 0,47.10-3 kg.m²
Cacc_montee = (J1 + J_mot). d%omega over dt = (24,3 + 0,58) cdot 10^-3 times {314 over 1,5} = 5,2 N.m
Cacc_descente = (J2 + J_mot). d%omega over dt = (26,3 + 0,58) cdot 10^-3 times {314 over 1,5} = 5,5 N.m

Phase	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vitesse
Moment d'inertie / J2→1 (kg.m²)		24,3	24,3	24,3		26,3	26,3	26,3
Masse / apparente	0	+120 kg	+120 kg	+120 kg	0	– 20 kg	– 20 kg	– 20 kg	0
Frein méca / (frein/rel)	Frein				Frein				Frein
Durée / (s)	5	 / 1,51	 / 2,3	 / 1,51	10				5
Distance / (m)	0	 / 0,89	 / 2,72	 / 0,89	0				0
Crésistant	0	1	1	1	0	-1	-1	-1	0
Cent		4,4	4,4	4,4		-0,74	-0,74	-0,74
Cacc	0	-5,03	0	5,03	0	5,44	0	-5,44	0
Cmot = / Cacc-Cen-Cr	0	-10,13	-5,4	-0,37	0	7,16	1,74	-3,7
Quadrant
Ci².ti
Vitesse Moy / Ni
Ni.ti